S6G reactor
thermal output 165 MW
水（液体）の比熱：4.2 kJ/(kg*K)
275 degC → 315 degC, deltaT= 40 K

手計算見積もり
Q_flow= ΔT*Cp*m_flow newline m_flow= {Q_flow} over {ΔT*Cp} newline newline m_flow= {165*10^6} over {40*4.2*10^3} newline <?> =982.1 [ kg/s ]

実際に解析回して調整
calc parameters
m_flow= 980 kg/s
AreaHT= 265 m2
khconv= 13

Twall < 374 degC
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor